KCW-PT型电源说明书

一、使用简介：

电源设有电场工作指示绿灯和通电指示灯，可接出。

电源电压与负载电场自动匹配，安装简便。无论怎么安装都能工作，而且自带散热系统。

多功能智能保护电源有十余种智能保护方案可任意切换，只需简单设置就可改变电源的保护方案，用户可根据不同的使用场地，使用习惯选择。每一种保护方案里短路、拉弧、过流、过压、过温都有保护。

- 应用：

KCW系列电源应用于烟尘、粉尘、油雾、酸雾、煤尘、苯等静电油烟净化器，等离子油烟净化器等大小型净化工程。
 三、安全事项：

1、本电源输出电压很高，峰值电压高达2万伏，使用时，务必请注意安全！

2、输出端的连接线，必须使用耐压3万伏高强度绝缘导线。用高压护线盘保护，高压输出端尽可能远离金属、导电体及易燃易爆物品。

非专业人员勿调试，安装时要保证配电箱有通风散热口，电源底部要预留散热空间。

- 技术参数： 
    1）供电电压：单相交流220V（+15%） 50Hz/60Hz 
    2）输出电压：0～20KV 连续可调，正或负极性。 
    3）输出电流：0～20mA （功率大小不同，有高有低）
    4）输出功率：0～100W， 0～150W，0～200W，0～300W（可供用户选购）
    5）环境温度：-20℃-60℃ 
    6）相对湿度：＜95% 
    7）工作频率可调节（20-100KHZ） 
    8）输出短、断路，过流，过温等保护。 
    9）保险丝规格：2A

- 高压输出端接线：输出为高压电，切勿空载通电。

单电压接法：

正离子放电接法：

黑色线或白色线：负高压     红色线：正高压

黑色线或白色线接箱体、为地线。红线接极柱、为主导放电极。

负离子放电接法：（提倡和建议负离子）

黑色线或白色线：负高压     红色线：正高压

红色线接箱体、为地线。黑色线或白色线接极柱、为主导放电极。

双电压接法：

正离子放电接法：

红色线(VH)接高压极柱、为主导放电极，白色线(VL)接低压极柱、为吸附放电极，黑色线接箱体、为地线。

负离子放电接法：（提倡和建议负离子）

黑色线接高压极柱、为主导放电极，白色线(VL)接低压极柱、为吸附放电极，红色(VH)线接箱体、为地线。

注意：电源金属外壳要求用螺丝固定在电箱门上面并接地，否则金属外壳上面会有静电感应，严禁空载通电。非专业人士，切勿私自拆卸电源，安装时尽可能保证电箱散热，电源底部尽可能用支架架空，便于散热。专业生产销售油烟量保证。

五、工作指示灯：

绿灯的三种工作指示状态：

1、绿灯一直亮表示高压正常输出。

2、绿灯一闪一烁表示正在保护中。

3、绿灯不亮表示无高压输出。

六、电场匹配方法：自动匹配，只需调节电压

多种智能保护模式可任意切换 ，通过电源功能设置孔里拨码开关的切换，可组合成多种保护方案，可满足用户将其用在不同场所、对保护措施的各种需要(把功能设置孔塞子打开用小螺丝刀拨动开关设置。)

| 功能类型 | 拨码开关置下 | 拨码开关置上 | 功能状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用型 | 1,3,4， | 2 | 强制启动，适合电场轻微或偶尔短路，处理废气长时间连续打火，不易燃，或检验电场绝缘子哪里出现状况。 |
| 安全型 | 3,4 | 1,2 | 保护锁死，解决连续打火拉弧，电源停止工作，无高压输出，必须断电重新复位，方能工作。 |
| 修复故障型 | 1,4 | 2,3 | 湿度过大，保护延迟，适合湿度过大环境。湿度过大时，电源持续打火拉弧会自动停止工作，湿度降低时，自动恢复工作状态。 |
| 自动降压减流型 | 4 | 1,2,3 | 电场放电间距缩短或轻微短路，电压电流自动调节，致使不打火，自动恢复工作，适合油烟、油雾比较重的环境，不喜欢经常清洗的人士可使用。（公司不建议，不提倡） |
| 自动跟踪型 | 1,3 | 2,4 | 电场电压随放电间距的大小而自动升降，无需人工调节。保证电场长期有效工作。轻微故障时或严重故障时，电源递减式退降电压。 |
| 退级保护型 |  | 1,2,3,4 | 适合陈旧的电场，或恶劣环境，影响电场时常不能工作或者短路情况下使用。当电场工况好时，一级全压工作，工况差时转换二级预备电压工作。 |
| 短路停止型 | 2,3,4， | 1 | 轻微拉弧自动衰减电流，严重短路或长期短路电源停止输出。 |
| 备注说明 | 调节器顺时针调大，逆时针调小。（铁网调节器内侧有小电位器可调节最小功率或最大功率，采用自动跟踪、退级保护时配合调节旋钮可调节二级（退级）电压幅度。拨码开关2是切断保护的开关，一般都设断开状态。 |

故障模拟实验图

（非专业人士，不建议实验）

通用型：

故障模拟试验方法：用螺丝刀瞬间短接电场时电源立刻停止输出，延时恢复。连续短接电场或连续拉弧，电源也立刻停止输出，延时恢复。无故障时正常输出。有故障时输出停止。但一直延时尝试恢复工作。”

安全型:

轻微故障时保护延时恢复，严重故障时保护锁死。

故障模拟试验方法：用螺丝刀瞬间短接电场时电源立刻停止输出，延时恢复。

用螺丝刀连续短接或长期短接电场时，电源停止输出。并将保护状态锁死，不启动。如果恢复启动则需人工断电2秒以上再通电”

修复故障型:

电场被水蒸汽潮湿后自动发出安全高频低压将其加热烘干，直至故障排除。自动恢复正常工作电压。也可以理解为保护迟钝型。

故障模拟试验方法：喷水到电场绝缘件上，电源立刻停止输出，慢慢自动修复电场。10分钟内可将电场绝缘件水分修复烘干然后使得电场能正常使用。”

自动降压减流型：

故障模拟试验方法：用螺丝刀瞬间短接电场时电源立刻停止输出，延时恢复。

用螺丝刀连续短接或长期短接电场时，电源自动衰减电流，保持连续输出。一般情况可用这种方法判断电场的故障点以便维修。

自动跟踪型：

电源自动检测电场工作状况，及时分配适合工况的高压供给电场，保证电场长期有效工作。

轻微故障时或严重故障时，电源递减式退降电压。故障消失时电源递增式恢复正常电压输出。

故障模拟试验方法：用螺丝刀短接电场，电源退降几千伏电压（可调）。进一步短接时电压退至0并延时递增式恢复。退压幅度可调节，（铁网调节器内侧有小电位器，采用自动跟踪、退级保护时配合调节旋钮可调节二级（退级）电压幅度。）”

退级保护型：

当电场工况好时，一级全压工作，工况差时转换二级预备电压工作。

故障模拟试验方法：当电压过高超过临介点时，电源自动退下几千伏电压工作。从而消除电场因清洗变形时造成放电打火的可怕声音”

短路停止型：

轻微拉弧自动衰减电流，严重短路或长期短路电源停止输出。

“故障模拟试验方法：用螺丝刀拉弧，自动减流，用螺丝刀直接短路电场数秒后电源停止输出，重启则需断电。